Praca doktorska.

Symulacja obrazów mikroskopii

jonowej i jej zastosowanie do

ostrzy wolframowych pokrytych

fasetkami.

Streszczenie:

Symulacja obrazów mikroskopii jonowej jest dość skomplikowana ze względu na występowanie

trzech skal długości. W rzeczywistym mikroskopie średnica i wysokość

zewnętrznej elektrody są o kilka rzędów wielkości większe od rozmiarów

badanej próbki. Z kolei, opis cech charakterystycznych powierzchni próbki

(krawędzie, wierzchołki, defekty, itp.) wymaga już użycia skali atomowej.

Przeprowadzane wcześniej symulacje mikroskopii jonowej, zakładały symetrię

osiową badanych próbek i pozwalały przez to zredukować problem do

modelu dwuwymiarowego, albo operowały na modelu trójwymiarowym,

ograniczającym się jednak tylko do bliskiej (< 20 nm) odległości od próbki.

W niniejszej pracy skonstruowano trójwymiarowy model, który umożliwia przeprowadzanie

wieloskalowych symulacji obrazów FIM, dzięki oryginalnemu podejściu do rozwiązywania równania Laplace'a w komorze mikroskopu, które polega na jego trzykrotnym rozwiązywaniu w coraz mniejszej objętości, za to ze zwiększoną precyzją.

Wykorzystanie tego modelu do badania powierzchni ostrzy wolframowych pokrytych fasetkami, ujawniło że deformacje ich obrazów FIM są tak duże, że nie można prawidłowo odtworzyć ich kształtów używając popularnej metody bazującej na geometrii rzutowej, przez co prosta analiza obrazów FIM może prowadzić do ich błędnej interpretacji.